МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

НЕВСКО-ЛАДОЖСКОЕ БАССЕЙНОВОЕ ВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

проект

Разработка проекта СКИОВО, включая НДВ, рек и озёр бассейна Финского залива (от границы Российской Федерации с Финляндией до северной границы бассейна реки Нева)

в 6-и книгах

Книга 5

Лимиты и квоты на забор воды и сброс сточных вод в реки и озёра бассейна Финского залива (от границы Российской Федерации с Финляндией до северной границы бассейна реки Нева)

Санкт-Петербург,  2012 г.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

проект

Разработка проекта СКИОВО, включая НДВ, рек и озёр бассейна Финского залива (от границы Российской Федерации с Финляндией до северной границы бассейна реки Нева)

в 6-и книгах

Книга 5

Лимиты и квоты на забор воды и сброс сточных вод в реки и озёра бассейна Финского залива (от границы Российской Федерации с Финляндией до северной границы бассейна реки Нева)

Директор ФГБУ «ГГИ»                                            __________________ В.Ю.Георгиевский

Санкт-Петербург,  2012 г.

Содержание

Введение	3

1. ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ северной части бассейна Финского залива	3

2. ЛИМИТЫ И КВОТЫ ЗАБОРА (ИЗЪЯТИЯ) ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ИЗ рек  и озер бассейна Финского залива	3

Список использованных источников	3

ПРИЛОЖЕНИЕ А.  Методика расчета лимитов и квот забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов северной части бассейна Финского залива и сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества	3

Введение

Работы по разработке СКИОВО проводятся во исполнение федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2012 г. № 350.

Работа проводилась в соответствии с Государственным контрактом № 11/12-200 от 20 июля 2012 г.  «Разработка проекта СКИОВО, включая НДВ, рек и озёр бассейна Финского залива (от границы Российской Федерации с Финляндией до северной границы бассейна реки Нева)» (С-12-03).

Целью выполнения работ является разработка проекта схемы комплексного использования и охраны водных объектов бассейны рек и озёр бассейна Финского залива (от границы Российской Федерации с Финляндией до северной границы бассейна реки Нева). В соответствии с Водным кодексом РФ «Схемы…» являются основой осуществления водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов, расположенных в границах речных бассейнов.

В октябре-декабре 2012 г. выполнялась разработка по 2 этапу работ, запланированных на период 2012 г.

Книга 5 является составной частью СКИОВО водных объектов бассейны рек и озёр бассейна Финского залива (от границы Российской Федерации с Финляндией до северной границы бассейна реки Нева). Её содержание соответствует Методическим указаниям по разработке схем комплексного использования и охраны водных объектов, утверждённым приказом МПР РФ от 4 июля 2007 г. № 169.

В книге 5 выполнены расчёты по лимитам и квотам забора (изъятия) водных ресурсов из рек  и озер бассейна Финского залива (от границы Российской Федерации с Финляндией до северной границы бассейна реки Нева).

Работа выполнялась группой сотрудников ФГБУ «ГГИ» под руководством директора института д. г. н. В.Ю. Георгиевского с участием ответственных исполнителей: заместителя директора, и.о. зав. отдела к. г. н. М.Л. Маркова, зав. лабораторией  качества вод д. г. н. Б.Г. Скакальского, зам. зав. отдела к. г. н. А.Л. Шалыгина и зав. группой лаборатории гидроэкологических исследований внутренних водоёмов суши О.В. Задонской.

1. ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ северной части бассейна Финского залива

Карта-схема водохозяйственного районирования северной части бассейна Финского залива (от границы Российской Федерации с Финляндией до северной границы бассейна реки Нева) приведена на рисунке 1.1. Основные параметры   водохозяйственных участков приведены в таблице 1.1.

Рисунок 1.1 – Линейная схема водохозяйственного районирования бассейна рек и озер бассейна Финского залива от границы РФ с Финляндией до  северной границы дельты р. Нева

Таблица 1.1  - Водохозяйственное районирование территории бассейна рек и озер бассейна Финского залива от границы РФ с Финляндией до северной границы дельты р. Нева

| Код ВХУ (номер РВП) | Наименование водного объекта | Код РВП | Граничные створы | Место впадения реки | Площадь вод-ра, тыс.км2 | Площадь ВХУ (РВП), тыс.км2 | Субъекты РФ | Площадь РВП в пределах субъекта РФ, тыс.км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Верхний | Нижний |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наименова-ние | км от устья | Наименова-ние | км от устья |  |  |  |  |  |
| 01.04.03.005 | Реки и озера бассейна Финского залива от границы РФ с Финляндией до северной границы дельты р. Нева | _ | исток | _ | устье | 0 | Балтийское море | (6.2) | (6.2) | Ленинградская обл., Санкт-Петербург | _ |
| 1 | Реки и озера западного берега Выборгского залива | 01.04.03.005.01 | граница РФ с Финляндией | _ | устье | 0 | Балтийское море | 1.10 | 1.10 | Ленинградская обл. | 1.10 |
| 2 | Реки и озера бассейна Финского залива от г. Выборга до границы Ленинградской обл. и Санкт-Петербурга | 01.04.03.005.02 | исток | _ | устье | 0 | Балтийское море | 2.55 | 2.55 | Ленинградская обл. | 2.55 |
| 3 | р. Черная (Гладышевка) | 01.04.03.005.03 | исток | _ | устье | 0 | Балтийское море | 0.74 | 0.74 | Ленинградская обл. Санкт-Петербург | 0.67 0.07 |
| 4 | р. Сестра | 01.04.03.005.04 | исток | _ | устье | 0 | Балтийское море | 0.63 | 0.63 | Ленинградская обл. Санкт-Петербург | 0.43 0.20 |
| 5 | Реки и озера бассейна Финского залива от устья р. Сестра до северной границы дельты р. Нева | 01.04.03.005.05 | исток | _ | устье | 0 | Балтийское море | 0.19 | 0.19 | Ленинградская обл. Санкт-Петербург | 0.01 0.18 |
| Сумма площадей РВП | 5.2 | 5.2 |  |  |

2. ЛИМИТЫ И КВОТЫ ЗАБОРА (ИЗЪЯТИЯ) ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ИЗ рек  и озер бассейна Финского залива

Таблица 2.1– Лимиты забора (изъятия) водных ресурсов, в границах речных бассейнов, подбассейнов и  РВП в условиях водности года 95% обеспеченности объема речного стока

| Наименование бассейна, подбассейна, ВХУ водного объекта | № РВП | Наименование водного объекта | Установленные лимиты забора (изъятия) водных ресурсов, млн.м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.04.03.005.1 | 1 | Реки и озера западного берега Выборгского залива | 19.3 |
| частный бассейн |  | р.Селезневка | 11.0 |
| 01.04.03.005.2 | 2 | Реки и озера басейна Финского залива от г.Выборга до устья р Черная (р.Гладышевка) | 58.9 |
| частный бассейн |  | р.Перовка | 17.2 |
| частный бассейн |  | оз. Краснохолмское | 11.4 |
| частный бассейн |  | р.Гороховка | 19.2 |
| 01.04.03.005.3 | 3 | р.Черная (Гладышевка) | 21.2 |
| частный бассейн |  | р.Черная (Гладышевка) | 19,2 |
| 01.04.03.005.4 | 4 | р. Сестра | 15.6 |
|  |  | оз. Сестрорецкий Разлив | 0.225 |
| 01.04.03.005.5 | 5 | Реки и озера басейна Финского залива от устья р. Сестра до северной границы дельты р. Нева | 4.65 |
|  |  | р.Черная | 3.08 |

Таблица 2.2– Лимиты сброса сточных вод, соответствующие нормативам качества, в границах речных бассейнов, подбассейнов и  РВП в условиях водности года 95% обеспеченности речного стока

| Наименование бассейна, подбассейна, ВХУ водного объекта | № РВП | Наименование водного объекта | Установленные лимиты сброса сточных вод, млн.м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.04.03.005.1 | 1 | Реки и озера западного берега Выборгского залива | 42.1 |
| частный бассейн |  | р.Селезневка | 23.5 |
| 01.04.03.005.2 | 2 | Реки и озера басейна Финского залива от г.Выборга до устья р Черная (р.Гладышевка) | 58.9 |
| частный бассейн |  | р.Перовка | 17.2 |
| частный бассейн |  | р.Гороховка | 19.2 |
| 01.04.03.005.3 | 3 | р.Черная (Гладышевка) | 21.2 |
| частный бассейн |  | р.Черная (Гладышевка) | 19.2 |
| 01.04.03.005.4 | 4 | р. Сестра | 15.6 |
| 01.04.03.005.5 | 5 | Реки и озера басейна Финского залива от устья р. Сестра до северной границы дельты р. Нева | 4.65 |
|  |  | р.Черная | 3.08 |

Таблица 2.3 – Квоты забора (изъятия) водных ресурсов, в границах речных бассейнов, подбассейнов и  РВП на территории субъекта РФ в условиях водности года 95% обеспеченности речного стока

| Код РВП | № РВП | Наименование бассейна, подбассейна, РВП водного объекта | Установленные квоты забора (изъятия) водных ресурсов, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Ленинградская область |
| 01.04.03.005.3 | 3 | р.Черная (Гладышевка) | 0 |
| 01.04.03.005.4 | 4 | р. Сестра | 0 |
| 01.04.03.005.5 | 5 | Реки и озера бассейна Финского залива от устья р. Сестра до северной границы дельты р. Нева | 0 |
| г.Санкт-Петербург |
| 01.04.03.005.3 | 3 | р.Черная (Гладышевка) | 0 |
| 01.04.03.005.4 | 4 | р. Сестра | 15.6 |
| 01.04.03.005.5 | 5 | Реки и озера бассейна Финского залива от устья р. Сестра до северной границы дельты р. Нева границы дельты р. Нева | 4.65 |

Таблица 2.4 – Квоты сброса сточных вод в границах речных бассейнов, подбассейнов и РВП (РФ) в условиях водности года 95% обеспеченности объема речного стока

| Код РВП | № РВП | Наименование бассейна, подбассейна, РВП водного объекта | Квоты сброса сточных вод, млн.м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Ленинградская область |
| 01.04.03.005.3 | 3 | р.Черная (Гладышевка | 20.0 |
| 01.04.03.005.4 | 4 | р. Сестра | 2.59 |
| 01.04.03.005.5 | 5 | Реки и озера басейна Финского залива от устья р. Сестра до северной границы дельты р. Нева |  |
| г.Санкт-Петербург |
| 01.04.03.005.3 | 3 | р.Черная (Гладышевка | 1.15 |
| 01.04.03.005.4 | 4 | р. Сестра | 13.0 |
| 01.04.03.005.5 | 5 | Реки и озера басейна Финского залива от устья р. Сестра до северной границы дельты р. Нева | 4.65 |

# Список использованных источников

О гидрографическом и водохозяйственном районировании территории Российской Федерации и утверждении границ бассейновых округов. - Постановление Правительства РФ от 30.11.2006 № 728

Об утверждении Методики водохозяйственного районирования территории Российской Федерации. - Приказ МПР России от 25.04.2007 № 111

Об утверждении границ бассейновых округов. - Приказ МПР России от 11.10.2007 № 265

Об утверждении границ бассейновых округов. - Приказ Росводресурсов от 31.07.2008 № 161

Методические указания по разработке нормативов допустимого воздействия на водные объекты. - Приказ МПР России от 12.12.2007 № 328

Методические указания по разработке схем комплексного использования и охраны водных объектов. - Приказ МПР России от 04 .07.2007 № 169

Об утверждении Методики расчета водохозяйственных балансов водных объектов. - Приказ МПР России от 30.11.2007 № 314

О лимитах (предельных объемах) и квотах забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и сброса сточных вод. - Постановление Правительства РФ от 10.03.2009 № 223

Об установлении лимитов (предельных объемов) и квот забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и сброса сточных вод на период с 2010 по 2012 год. - Приказ Росводресурсов от 25.02.2010 № 32

Методические указания по установлению квот забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и квот сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества, в границах речных бассейнов, подбассейнов и водохозяйственных участков при различных условиях водности…- Проект приказа МПР России, 2010 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ А.  Методика расчета лимитов и квот забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов северной части бассейна Финского залива и сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества

Лимиты и квоты забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов северной части бассейна Финского залива и сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества, установлены в границах речных бассейнов, подбассейнов и расчетных водохозяйственных подучастков, выделенных в результате гидрографического и водохозяйственного районирования.

Расчеты лимитов и квот забора (изъятия) из водных ресурсов и сброса сточных вод выполнены в соответствии с нормативными документами  (Методические указания….,2007, Методические указания…, 2007, Методические указания….., 2009, Методические указания….., 2010).

Лимиты забора (изъятия) водных ресурсов. Лимит забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта характеризует предельный объем забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта, определяемый в соответствии с водохозяйственными балансами по речным бассейнам, подбассейнам и водохозяйственным участкам при различных условиях водности, а также с утвержденными в установленном порядке нормативами допустимых воздействий  на водные объекты.

Для расчета лимитов забора (изъятия) водных ресурсов, лимитов сброса сточных вод использованы следующие исходные данные (Методическим указаниям …..,2009):

– водохозяйственные балансы, рассчитанные по бассейнам, подбассейнам и по РВП для годовых интервалов времени в условиях 95% обеспеченности объема речного стока (Книга 4);

– нормативы допустимого воздействия (изъятия) речного стока (Книга 4).

Расчеты уравнений водохозяйственного баланса для РВП выполнены согласно Методике (Методические указания…, 2007). Уравнения водохозяйственных балансов составлены с учетом нормативов допустимого воздействия (обеспечение величин экологического стока в замыкающем створе) (Книга 4) и потребностей водопользователей (Книга 2).

В результате расчетов водохозяйственных балансов для  бассейнов, подбассейнов и РВП северной части бассейна Финского залива за годовые интервалы времени для условий различной обеспеченности речного стока (95%, 75%, 50%) получены положительные итоги балансов.

Влияние хозяйственной деятельности на речной сток в части водопотребления на территории северной части бассейна Финского залива неравномерно. Общий объем забора воды из поверхностных источников на территории бассейна, по данным таблиц статистической отчетности 2ТП-водхоз за 2011 г., составляет 30.0 млн.м3/год. В целом, по бассейну антропогенное воздействие на речной сток в настоящее время незначительно и составляет чуть более 1% от объема среднегодового стока рек бассейна. Практически весь объем воды изымается из водных объектов РВП№2 (Реки и озера басейна Финского залива от г.Выборга до устья р Черная (Гладышевка)). Наибольшему антропогенному воздействию в части изъятия стока подвергается р.Гороховка, из которой забирается  - около 13.0% от ее среднемноголетнего стока и оз.Краснохолмское.

Так как, для всех бассейнов, подбассейнов и РВП определен резерв воды, то лимит забора принят равным сумме заявленных потребностей  в изъятии воды и профицита водного баланса:

Лзаб.= Wвдп пов+ B,                                                                (А.1)

где Wвдп пов – потребность в водных ресурсах из поверхностных водных объектов всех водопользователей  в пределах рассматриваемой единицы водохозяйственного районирования;

B – профицит водного баланса.

Величины лимитов забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных объектов не должны превышать нормативов допустимого воздействия в части изъятия водных ресурсов из водных объектов, установленные (Методическим указаниям …..,2009).

В таблице А.1 приведены лимиты забора (изъятия) водных ресурсов, по бассейнам, подбассейнам и РВП, полученные по водохозяйственным балансам и соответствующие нормативы допустимого воздействия (НДВиз) на водные объекты по изъятию водных ресурсов, определенные ФГБУ «ГГИ» в ходе выполнения работ в рамках № 11/12-200  от 20 июля 2012 г .

Анализ данных таблицы А.1 показывает, что значения лимитов забора (изъятия) водных ресурсов, рассчитанные по водохозяйственным балансам для  бассейнов, подбассейнов и РВП, превышают соответствующие нормативы допустимого воздействия (НДВиз) в части изъятия водных ресурсов.  Так как  величина объема лимита забора водных ресурсов не должна превышать норматива допустимого воздействия, в качестве лимитов забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных источников по бассейнам, подбассейнам и РВП  установлены величины нормативов допустимого воздействия в части изъятия водных ресурсов.

Суммарный предельно допустимый объем забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов северной части  бассейна Финского залива составляет  120 млн.м3/год.

Таблица А.1– Лимиты забора (изъятия) водных ресурсов, в границах речных бассейнов, подбассейнов и  РВП в условиях водности года 95% обеспеченности объема речного стока

| Наименование бассейна, подбассейна, ВХУ водного объекта | № РВП | Наименование водного объекта | Лимиты забора (изъятия) водных ресурсов по ВХБ, млн.м3/год | НДВиз, млн.м3/год | Установленные лимиты забора (изъятия) водных ресурсов, млн.м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.04.03.005.1 | 1 | Реки и озера западного берега Выборгского залива | 593 | 19.3 | 19.3 |
| частный бассейн |  | р.Селезневка | 81.3 | 11.0 | 11.0 |
| 01.04.03.005.2 | 2 | Реки и озера басейна Финского залива от г.Выборга до устья р Черная (р.Гладышевка) | 302 | 58.9 | 58.9 |
| частный бассейн |  | р.Перовка | - | 17.2 | 17.2 |
| частный бассейн |  | оз. Краснохолмское | - | 11.4 | 11.4 |
| частный бассейн |  | р.Гороховка | 57.1 | 19.2 | 19.2 |
| 01.04.03.005.3 | 3 | р.Черная (Гладышевка) | 95.0 | 21.2 | 21.2 |
| частный бассейн |  | р.Черная (Гладышевка) | 86.0 | 19,2 | 19,2 |
| 01.04.03.005.4 | 4 | р. Сестра | 78.2 | 15.6 | 15.6 |
|  |  | оз. Сестрорецкий Разлив | - | 0.225 | 0.225 |
| 01.04.03.005.5 | 5 | Реки и озера басейна Финского залива от устья р. Сестра до северной границы дельты р. Нева | 12.2 | 4.65 | 4.65 |
|  |  | р.Черная | 10.6 | 3.08 | 3.08 |

Лимиты сброса сточных вод. Лимит сброса сточных вод характеризует предельный объем сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества, в водный объект, определяемый в соответствии с водохозяйственными балансами по речным бассейнам, подбассейнам и водохозяйственным участкам при различных условиях водности, а также с утвержденными в установленном порядке нормативами допустимых воздействий  на водные объекты.

Величина лимита сброса сточных вод (Лсбр) определяется по соотношению потребностей в заборе и сбросе воды согласно (Методическим указаниям …..,2010):

Лсбр= ( Wвв / Wвдп пов )* Лзаб,                                                         (А.2)

где Wвв - возвратные воды на водохозяйственном участке: подземные и поверхностные воды;

Wвдп пов – потребность в водных ресурсах поверхностных водных объектов всех водопользователей  в пределах рассматриваемой единицы водохозяйственного районирования;

(Лзаб) - установленные лимиты забора (изъятия) воды из водных объектов.

(Лзаб) - установленные лимиты забора (изъятия) воды из водных объектов.

Следует отметить, что использование формулы 2.2 имеет некоторые ограничения:

- при многократном превышении объемов сточных вод (Wвв) над забором воды из поверхностных источников (Wвдп пов) результаты расчета лимитов сброса сточных вод не обоснованно завышены, что может привести к трансформации гидрологического и гидродинамического режима водных объектов. Соответственно,  в случаях превышений объемов забора воды над сбросами соответственно результаты расчетов величины лимитов сбросов сточных вод занижены.

-  при отсутствии фактических данных об объемах сбросов сточных вод или заборов воды из водных объектов использование формулы А.2 невозможно.

В таблице  А.2 приведены соотношения между объемами изъятой и забранной воды на РВП.

Таблица А.2 – Соотношения потребностей забора и сброса воды по РВП в бассейне  Финского залива

| № РВП | Наименование водного объекта | Wвв / Wвдп пов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реки и озера западного берега Выборгского залива | 2.13 |
| 2 | Реки и озера басейна Финского залива от г.Выборга до устья р Черная (р.Гладышевка) | 0.17 |
| 3 | р.Черная (р.Гладышевка) | - |
| 4 | р. Сестра | 12.5 |
| 5 | Реки и озера басейна Финского залива от устья р. Сестра до северной границы дельты р. Нева | 741 |

Основной причиной превышения объемов забранной воды над объемом сброса сточных вод на РВП№ 2 является водотведение большей части сточных вод в Финский залив. Водопользование на РВП№№ 4 и 5 характеризуется главным образом сбросом сточных вод, а на РВП№2  забором (изъятием) воды из поверхностных водных источников.

Лимиты сброса сточных вод в водные объекты бассейна северной части Финского залива определены по  формуле А.2 (РВП№1) или приняты равными лимиту забора воды из соответствующих водных объектов (РВП№№ 2-5). Лимиты сброса сточных вод по подбассейнам отдельных рек в пределах  РВП установлены  исходя из соотношения:

Лсбр.р в.о.. =ε I сбр. Л сбр.р.РВП                                                             (А.3)

Л сбр.р РВП.  – величина лимита сброса сточных вод в водные объекты РВП;

εIсбр. – доля сброса сточных вод  на каждом подбассейне в общем объеме сброса сточных вод РВП.

В таблице А.3 приведены результаты расчета лимитов сброса сточных вод на основе водохозяйственных балансов по бассейнам, подбассейнам, по РВП  и соответствующие величины с учетом нормативов допустимого воздействия на водные объекты по изъятию водных ресурсов.

В таблице А.3 приведены лимиты сброса сточных вод по бассейнам, подбассейнам и РВП.

Таблица А.3– Лимиты сброса сточных вод, соответствующие нормативам качества, в границах речных бассейнов, подбассейнов и  РВП в условиях водности года 95% обеспеченности речного стока

| Наименование бассейна, подбассейна, ВХУ водного объекта | № РВП | Наименование водного объекта | Установленные лимиты забора (изъятия) водных ресурсов, млн.м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.04.03.005.1 | 1 | Реки и озера западного берега Выборгского залива | 42.1 |
| частный бассейн |  | р.Селезневка | 23.5 |
| 01.04.03.005.2 | 2 | Реки и озера басейна Финского залива от г.Выборга до устья р Черная (р.Гладышевка) | 58.9 |
| частный бассейн |  | р.Перовка | 17.2 |
| частный бассейн |  | р.Гороховка | 19.2 |
| 01.04.03.005.3 | 3 | р.Черная (Гладышевка) | 21.2 |
| частный бассейн |  | р.Черная (Гладышевка) | 19.2 |
| 01.04.03.005.4 | 4 | р. Сестра | 15.6 |
| 01.04.03.005.5 | 5 | Реки и озера басейна Финского залива от устья р. Сестра до северной границы дельты р. Нева | 4.65 |
|  |  | р.Черная | 3.08 |

Суммарный лимит объема сброса сточных вод в поверхностные водные объекты северной части бассейна  Финского залива  составляет   142 млн.м3/год.

Квоты забора (изъятия) водных ресурсов. Квоты забора (изъятия) водных ресурсов и квоты сброса сточных вод установлены по каждому субъекту Российской Федерации в разрезе речных бассейнов, подбассейнов, РВП, водных объектов в пределах лимитов забора (изъятия) водных ресурсов для речного бассейна, подбассейна, водохозяйственного участка для условий года 95% обеспеченности объема годового стока.

В случае наложения и пересечения единиц гидрографического и водохозяйственного районирования и административно-территориального для каждого водохозяйственного подучастка определен перечень субъектов Российской Федерации полностью или частично, расположенных на его территории (перечень территориальных единиц) (рисунок 1.1).

Квоты забора (изъятия) водных ресурсов рассчитаны по формуле  (Методические указания…, 2009):

Квзаб  = εзаб·Л заб.,                                                                     (А.3)

где Лзаб –  величина лимита забора (изъятия) водных ресурсов;

εзаб – коэффициент, определяющий долю соответствующей квоты в общей величине лимита забора (изъятия) водных ресурсов.

Для каждого субъекта Российской Федерации в пределах речного бассейна, подбассейна, водохозяйственного участка εзаб определяется из пропорции потребностей субъектов Российской Федерации в заборе (изъятии) водных ресурсов.

В таблице А.4 приведены установленные квоты забора (изъятия) водных ресурсов в границах речных бассейнов, подбассейнов и  РВП на территории субъекта РФ. Сумма квот забора (изъятия) водных ресурсов соответствует размеру установленного лимита забора (изъятия) водных ресурсов для расчетного водохозяйственного подучастка. По данным таблиц статистической отчетности водопользователей 2ТП(водхоз) по состоянию на 2011 г.  на РВП№ 3 нет потребителей  воды из поверхностных источников. Весь объем изъятой из водных объектов воды на РВП№№ 4 и 5 забирается в пределах г.Санкт-Петербург.

Таблица А.4 – Квоты забора (изъятия) водных ресурсов, в границах речных бассейнов, подбассейнов и  РВП на территории субъекта РФ в условиях водности года 95% обеспеченности речного стока

| Код РВП | № РВП | Наименование бассейна, подбассейна, РВП водного объекта | Установленные квоты забора (изъятия) водных ресурсов, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Ленинградская область |
| 01.04.03.005.3 | 3 | р.Черная (Гладышевка) | 0 |
| 01.04.03.005.4 | 4 | р. Сестра | 0 |
| 01.04.03.005.5 | 5 | Реки и озера бассейна Финского залива от устья р. Сестра до северной границы дельты р. Нева | 0 |
| г.Санкт-Петербург |
| 01.04.03.005.3 | 3 | р.Черная (Гладышевка) | 0 |
| 01.04.03.005.4 | 4 | р. Сестра | 15.6 |
| 01.04.03.005.5 | 5 | Реки и озера бассейна Финского залива от устья р. Сестра до северной границы дельты р. Нева границы дельты р. Нева | 4.65 |

Квоты сброса сточных вод. Квоты сброса сточных вод определены аналогично лимитам сброса сточных вод. Квота сброса сточных вод для субъекта Российской Федерации (или его части) в пределах водохозяйственного участка определена по формуле:

Квсбр. = ε сбр.·Л сбр.,                                                                  (А.4)

где Л сбр. – величина лимита сброса сточных вод;

εсбр. – доля соответствующей квоты в общей величине лимита сброса сточных вод;

Для каждого субъекта Российской Федерации в пределах речного бассейна, подбассейна, водохозяйственного участка εсбр. определяется исходя из пропорции потребностей субъектов Российской Федерации в отведении сточных вод.

В таблице А.5 приведены квоты сброса сточных вод, соответствующие нормативам качества, в границах речных бассейнов, подбассейнов и РВП (на территории субъекта РФ). Сумма квот сброса сточных вод в пределах водохозяйственного участка не превышает объема лимита сброса сточных вод в пределах этого водохозяйственного участка.

Сравнение объемов лимитов забора (изъятия) водных ресурсов  с требованиями потребителей на современный уровень (таблица А.6) показало, что использование водных ресурсов северной части  бассейна Финского залива в настоящее время составляет 25% от суммы установленных по РВП лимитов/квот забора (изъятия) речного стока.

Таблица А.5 – Квоты сброса сточных вод в границах речных бассейнов, подбассейнов и РВП (РФ) в условиях водности года 95% обеспеченности объема речного стока

| Код РВП | № РВП | Наименование бассейна, подбассейна, РВП водного объекта | Квоты сброса сточных вод, млн.м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Ленинградская область |
| 01.04.03.005.3 | 3 | р.Черная (Гладышевка | 20.0 |
| 01.04.03.005.4 | 4 | р. Сестра | 2.59 |
| 01.04.03.005.5 | 5 | Реки и озера басейна Финского залива от устья р. Сестра до северной границы дельты р. Нева |  |
| г.Санкт-Петербург |
| 01.04.03.005.3 | 3 | р.Черная (Гладышевка | 1.15 |
| 01.04.03.005.4 | 4 | р. Сестра | 13.0 |
| 01.04.03.005.5 | 5 | Реки и озера басейна Финского залива от устья р. Сестра до северной границы дельты р. Нева | 4.65 |

Наибольшее водопотребление характерно для РВП № 2 (Реки и озера бассейна Финского залива от г.Выборга до устья р.Черная (Гладышевка), где забирается около 50% от установленного лимита забора воды, а изъятие из оз.Краснохолмское и р.Гороховка практически равно установленным лимитам.

По состоянию на уровень 2011 г. объемы сбросов сточных вод в водные объекты северной части бассейна Финского залива составляют около 10% от суммы установленных лимитов по РВП. Водоотведение в большей степени характерно для РВП№№3 и 5, где объем сброса сточных вод составляет 25 и 41% от установленных лимитов сброса сточных вод.

Таблица А.6 – Установленные квоты забора (изъятия) водных ресурсов и сброса сточных вод и требования потребителей на современный уровень по РВП на территории РФ

| Код РВП | № РВП | Наименование бассейна, подбассейна, РВП водного объекта | Требования забора на современный уровень, 2011, млн.м3/год | Установленные квоты/лимиты забора (изъятия) водных ресурсов, млн.м3/год | Требования сброса на современный уровень, 2011, млн.м3/год | Установленные квоты/лимиты сброса сточных, млн.м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.04.03.005.1 | 1 | Реки и озера западного берега Выборгского залива | 0.0924 | 19.3 | 0.197 | 42.1 |
| частный бассейн |  | р.Селезневка | 0.0383 | 11.0 | 0.135 | 23.5 |
| 01.04.03.005.2 | 2 | Реки и озера басейна Финского залива от г.Выборга до устья р Черная (р.Гладышевка) | 29.8 | 58.9 | 4.97 | 58.9 |
| частный бассейн |  | р.Перовка | 0 | 17.2 | 0.53 | 17.2 |
| частный бассейн |  | оз. Краснохолмское | 10.7 | 11.4 | - | - |
| частный бассейн |  | р.Гороховка | 19.1 | 19.2 | 1.11 | 19.2 |
| 01.04.03.005.3 | 3 | р.Черная (Гладышевка) | 0.0 | 21.2 | 5.25 | 21.2 |
| 01.04.03.005.4 | 4 | р. Сестра | 0.112 | 15.6 | 1.40 | 15.6 |
| 01.04.03.005.5 | 5 | Реки и озера бассейна Финского залива от устья р. Сестра до северной границы дельты р. Нева | 0.0026 | 4.65 | 1.91 | 4.65 |

В таблицах А.7 и А.8 приведены объемы забора водных ресурсов из поверхностных источников и сбросов сточных вод на современный уровень, лимиты заборов и сбросов на 2011-2012 гг. (Приказ…,2010 г.) на территории РФ и установленные по РВП в бассейне р.Нарва (в пределах РФ).

Таблица А.7 – Заявленные потребности в заборе воды, лимиты забора (изъятия) на 2010-2012 год и установленные лимиты забора воды из поверхностных водных источников по РВП

| Код ВХУ | Наименование бассейна, подбассейна, РВП водного объекта | № РВП | Заявленные требования забора воды на уровень 2011 г. млн.м3/год | Лимиты забора водных ресурсов на период 2010 -2012 г., млн.м3/год | Установленный лимиты/квоты забора (изъятия) водных ресурсов, млн.м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.04.03.005 | Реки и озера басейна Финского залива от границы Российской Федерации с Финляндией до северной границы бассейна р. Нева | 1 | 30.0 | 36.8 | 120 |
|  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |

Таблица А.8 -Заявленные потребности в сбросах воды, лимиты сброса (изъятия) на 2010-2012 год и установленные лимиты забора воды из поверхностных водных источников по РВП

| Код ВХУ | Наименование бассейна, подбассейна, РВП водного объекта | № РВП | Заявленные требования сброса воды на уровень 2011 г., тыс.м3/год | Лимиты сброса сточных вод на период 2010 – 2012 г.г., тыс.м3/год | Установленные лимиты/квоты сброса сточных вод, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.03.00.007 | Реки и озера басейна Финского залива от границы Российской Федерации с Финляндией до северной границы бассейна р. Нева | 1 | 13.7 | 47.5 | 142 |
|  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |

Приведенные в таблицах А.7 и А.8 данные свидетельствуют  о том что, объемы водопотребления и водоотведения в 2011 г. в северной части бассейна Финского залива не превышают выделенные на период 2010-2012 гг. лимиты забора воды и сбросов сточных вод (Приказ…,2010 г.).

В ходе выполнения работы получены следующие результаты:

– определены лимиты забора (изъятия) из водных объектов северной части бассейна Финского залива по бассейнам, подбассейнам и РВП по водохозяйственным балансам (ВХБ) для условий года 95% обеспеченности стока рек;

– полученные по ВХБ лимиты забора воды из поверхностных водных объектов по бассейнам, подбассейнам и РВП превышают нормативы допустимого воздействия (НДВиз) в части изъятия стока;

– в качестве лимитов заборов воды из водных объектов северной части бассейна Финского залива приняты нормативы допустимого воздействия (НДВиз) в части изъятия стока по бассейнам, подбассейнам и РВП;

– определены лимиты и квоты сброса сточных вод  в водные объекты бассейна Финского залива по бассейнам, подбассейнам и РВП;

– суммарные объемы водопотребления из поверхностных водных объектов бассейна Финского залива не превышают установленных для этих объектов лимитов забора воды;

– суммарные объемы сбросов сточных вод в поверхностные водные объекты бассейна Финского залива не превышают установленных для этих объектов лимитов забора воды;

– установленные на основе НДВиз лимиты забора (изъятия) вод из поверхностных водных объектов по РВП бассейна Финского залива и лимиты сбросов сточных вод, соответствующие нормативам качества, многократно превышают выделенные на 2010-2012 гг. лимиты для территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга;

– в настоящее время использование вод Финского залива составляет 1.2% от среднемноголетнего объема стока рек,  из чего следует, что   в ближайшей перспективе превышения установленных лимитов забора воды и сброса сточных вод не ожидается.